## Slide 1
배터리 열화 모델 기반 에너지 최적화
중간 보고
MIC-BSL LAB 공동 연구
장승훈
박사과정
조천식모빌리티대학원, KAIST
2025. 11. 27. (금)

## Slide 2
선행 연구
연구 진행 현황
  Matlab/Simulink-Pybamm-casadi 기반 고도화된 배터리 시뮬레이터 구현
  배터리 모델 기반 에너지 최적화 전략 검증
연구 계획

## Slide 3: 배터리 열화 모델 기반 에너지 관리 제어 전략 [1]
핵심 내용
  연료(fuel) 소비와 배터리 수명(aging)간의 최적화 framework 제시
[1] L. Tang, G. Rizzoni and S. Onori, "Energy Management Strategy for HEVs Including Battery Life Optimization," in IEEE Transactions on Transportation Electrification, vol. 1, no. 3, pp. 211-222, Oct. 2015, doi: 10.1109/TTE.2015.2471180.
1. 선행 연구
배터리 열화 요인 및 모델
배터리 온도
SOC
C-rate
Ah-throughput
Battery EOL
Nominal
현재 조건
Aging index
Severity
factor
노화 가속
Nominal EOL
EOL: End of life
노화 감소
에너지 최적 제어 전략
비용함수 정의
PMP 기반 최적 제어
Optimal control 문제 정의
PMP: Pontryagin’s minmum principle
최적 제어 입력

## Slide 4: 배터리 열화 모델 기반 에너지 관리 제어 전략 [1]
시뮬레이션 결과
  Short-term & Long-term 시뮬레이션 결과
1. 선행 연구
Short-term
Long-term
Initial, final SOC = 0.5
- 연비 차이가 크지 않은 범위 내에서 배터리의 수명 증가 기대
[1] L. Tang, G. Rizzoni and S. Onori, "Energy Management Strategy for HEVs Including Battery Life Optimization," in IEEE Transactions on Transportation Electrification, vol. 1, no. 3, pp. 211-222, Oct. 2015, doi: 10.1109/TTE.2015.2471180.

## Slide 5: 배터리 열화 모델 기반 에너지 관리 제어 전략 [1]
한계점 및 개선 가능성 분석
1. 선행 연구
한계점
시뮬레이션에 적용된 배터리 모델의 부정확성
배터리 전류 모델에서 노화에 의한 내부 저항, OCV, 배터리 capacity 등 파라미터 변화를 고려 x
EMS
PMP-based
EMS 제어기
Aging model
Nominal
Battery Model
Battery degradation을 고려한 최적 제어 방법론 개선
다양한 시나리오에 ECMS, A-ECMS…
Battery degradation을 나타내는 Aging model 제안
노화 또는 열화를 나타내는 내부 저항 모델링 및 index factor 개발
배터리 열화들이 고려된 고도화된 배터리 모델 사용
COMSOL, pybamm..
개선사항
Hardware-in-the-Loop simulation 기반 제어 검증
[1] L. Tang, G. Rizzoni and S. Onori, "Energy Management Strategy for HEVs Including Battery Life Optimization," in IEEE Transactions on Transportation Electrification, vol. 1, no. 3, pp. 211-222, Oct. 2015, doi: 10.1109/TTE.2015.2471180.

## Slide 6: 1. 열화를 고려한 배터리 모델 기반 시뮬레이션 환경 구축
배터리 모델링 시뮬레이터
2. 연구 진행 현황
DFN (doyle-fuller-newman) 배터리 모델
입자 내부 리튬 확산
전해질 농도
전위 식
반응 전류 밀도 식
전극 평형 전압 식
셀 종단 전압
셀 발열
SEI degradation 식
배터리 cell PDE equations
PyBamm + CaADi 기반 시뮬레이터
배터리 모델링
Solver
SEI 성장  용량 감소+ 저항 증가
SEI로 인한 capacity fade
저항 증가로 인한 power fade
OCV, 내부저항, 발열량, terminal voltage, 양,음극 리튬 농도
배터리 열화 및 노화에 의한 출력 정보
SEI: Solid Electrolyte Interphase

## Slide 7: 1. 열화를 고려한 배터리 모델 기반 시뮬레이션 환경 구축
배터리 모델 시뮬레이터 아키텍쳐: Matlab-pyBamm-casADi
2. 연구 진행 현황
Simulink - 배터리 cell 모델 (2s1p)
배터리 cell 충전을 위한
전류 충,방전 사이클 (2C)
배터리 cell
Python
Simulink
API
OCV(P),
negative particle surface concentration
positive particle surface concentration
R_0 Internal resistance
Q Heating
Discharged capacity (현재)
Pde solutions

## Slide 8: 1. 열화를 고려한 배터리 모델 기반 시뮬레이션 환경 구축
시뮬레이션 결과
  가정: UDDS (1369초) 주행 사이클은 1일, 총 2000일
  충,방전 전류는 C-rate
  용량 Q = 5Ah
2. 연구 진행 현황
Open circuit voltage
2C-rate 충전
2C-rate 방전
Terminal Voltage
Discharged capacity
Temperature
Internal resistance

## Slide 9: 2. Battery Degradation 모델을 고려한 에너지 최적 제어 아키텍쳐
Simulation workflow
2. 연구 진행 현황
Battery model
속도 제어기 (운전자)
ECMS
48s5p (200V)

## Slide 10: 2. Battery Degradation 모델을 고려한 에너지 최적 제어 아키텍쳐
시뮬레이션 결과
  Terminal condition SOC = 0.5
2. 연구 진행 현황

## Slide 11: 연구 계획
열화에 의한 aging 모델을 고려하여 에너지 최적 제어기 구현 및 검증
3. 연구 계획
Battery degradation을 고려한 최적 제어 방법론 개선
다양한 시나리오에 ECMS, A-ECMS…
Battery degradation을 나타내는 Aging model 제안
노화 또는 열화를 나타내는 내부 저항 모델링 및 index factor 개발
배터리 열화들이 고려된 고도화된 배터리 모델 사용
COMSOL, pybamm..
개선사항
Hardware-in-the-Loop simulation 기반 제어 검증
기존의 ECMS 제어 검증을 위한 시뮬레이션 구축
Aging modeling  내부 저항?
Aging model 기반으로 에너지 최적 제어기 구현
노화 index 기반 SOH 지표 구축 및 연비 비교
진행중